## Slide 1
BÖLÜM 7
Fayda/Maliyet Analizi

## Slide 2
NA Sınıflandırma ve F/M İlişkileri
Her nakit akışı; fayda, dezavantaj ve maliyet olarak tanımlanmalı
Fayda (B) – kamu için avantajlar
Dezavantaj (D) -- kamu için dezavantajlar
Maliyet (C) –hükümet harcamaları
Not: Hükümetin tasarrufları maliyetlerden düşürülür
Geleneksel F/M oranı = (B–D) / C
Değiştirilmiş F/M oranı = [(B–D) – C] / İlk yatırım
Karlılık Indeksi (KI) = NNA / İlk yatırım
Not 1: Tüm terimler aynı birimde olmalıdır, yani, BD, YD veya GD
Not 2: Maliyetlerin önünde eksi işareti kullanmayın

## Slide 3
F/M
F/M ≥ 1.0 ise, uygulanan indirim oranında proje ekonomik olarak uygundur
F/M < 1.0 ise, proje ekonomik olarak uygun değildir
Fayda (+)
Maliyet (+)
Hurda Değeri (-) Maliyetten çıkartılır.
Dezvantajlar (-) Faydalardan çıkartılır.

## Slide 4: F/M ve KI için Karar Verme Kuralları
Fayda/Maliyet analizi
F/M ≥ 1.0 ise, uygulanan indirim oranında proje ekonomik olarak uygundur
F/M < 1.0 ise, proje ekonomik olarak uygun değildir
Gelir projelerinin Karlılık İndeksi analizi
KI ≥ 1.0 ise, uygulanan indirim oranında proje ekonomik olarak uygundur
KI < 1.0 ise, proje ekonomik olarak uygun değildir

## Slide 5
F/M Analizi Yöntemleri
Tek Bir Proje
Geleneksel F/M oranı =
F - D
M
Değiştirilmiş F/M oranı =
F – D – B&İ
M
F/M ≥ 1.0 ise,
Proje kabul;
değilse, red
KI =
İlk yatırım için BD
NNAt için BD
Payda, ilk
yatırımdır
PI ≥ 1.0 ise,
Proje kabul;
değilse, red

## Slide 6
F = $175,000
Örnek: F/M Analizi – Tek Bir Proje
Bir sel kontrol projesinin ilk maliyeti $1.4 milyon, yıllık bakım maliyeti $40,000 ve ömrü 10 yıldır. Sel hasarındaki azalma miktarı tahmini yıllık $175,000 dır. Çiftçiler için kazanç kaybı yıllık $25,000 tahmin edilmektedir. Yıllık 6% faiz oranı ile, bu proje kabul edilmeli midir?
Çözüm: Tüm değerleri YD ile gösterip, F/M oranını bulalım
D = $25,000
M = 1,400,000(A/P,6%,10) + $40,000 = $230,218
F/M = (175,000 – 25,000)/230,218
= 0.65 < 1.0
Proje kabul edilmez

## Slide 7
Kullanılan, Rakip ve Eylemsiz Kalma Alternatifleri
İki veya daha fazla alternatifin çoğalan F/M analizi için genel yaklaşım:
Daha düşük toplam maliyet alternatifi EK(Eylemsiz kalma) ile karşılaştırılır
Daha düşük maliyetli alternatif için F/M < 1.0 ise, EK seçeneği daha yüksek maliyetli alternatifin ∆F/M oranıyla karşılaştırılır
Tüm alternatifler EK’ya karşı kaybederse, EK galip gelir, (ağır basan ihtiyaçlar bir alternatifi seçmek zorunda bırakmadığı sürece)
İki veya daha fazla alternatiften seçim yaparken seçenekler:
Kullanılan – mevcut ya da son seçilen alternatif
Rakip – kullanılan alternatife rakip olan alternatif
Eylemsiz Kalma (EK)– Hiç bir şey yapmamak

## Slide 8
İki veya Daha Fazla Alternatifin Çoğalan F/M Değerlendirmesi
Her alternatif için eşdeğer toplam maliyeti belirle
Alternatifleri artan maliyete göre sırala
Her alternatif için F ve D tanımla,
Her alternatif için F/M hesapla ve F/M < 1.0 olanları ele
İlk iki alternatif için çoğalan maliyet ve faydaları belirle
∆F/M hesapla; >1.0 ise, yüksek maliyetli alternatif kullanılan olur
Adım 5 ve 6 tek bir alternatif kalana kadar tekrar edilir
Prosedür, çok alternatifli GDO analizindekine benzerdir

## Slide 9: Örnek: Çoğalan F/M Analizi
Aşağıdaki alternatifleri F/M ile karşılaştıralım, i = 10%
Alternatif X Y
  İlk maliyet, $ 320,000 540,000
  B&İ maliyetleri, $/yıl 45,000 35,000
  Faydalar, $/yıl 110,000 150,000
  Dezavantajlar, $/yıl 20,000 45,000
  Ömür, yıl 10 20
Çözüm: Önce, eşdeğer toplam maliyet hesaplanır
  Maliyetlerin YDX = 320,000(A/P,10%,10) + 45,000 = $97,080
  Maliyetlerin YDY = 540,000(A/P,10%,20) + 35,000 = $98,428
Analiz sıralaması önce X, sonra Y
X vs. EK: (F-D)/M = (110,000 – 20,000) / 97,080 = 0.93 X Elenir
Y vs. EK: (150,000 – 45,000) / 98,428 = 1.07 EK Elenir
Y Seçilir

## Slide 10: Örnek: ∆F/M Analizi; Seçim Mecburi
İki alternatiften biri seçilek zorundadır i = 10% ve ∆F/M oranı
Alternatif X Y
  İlk maliyet, $ 320,000 540,000
  B&İ maliyetleri, $/yıl 45,000 35,000
  Faydalar, $/yıl 110,000 150,000
  Dezavantajlar, $/yıl 20,000 45,000
  Ömür, yıl 10 20
Çözüm: X veya Y seçileceğinde EK seçenek dışıdır, X ve Y karşılaştırılır
  Maliyetlerin YDX = $97,080 Maliyetlerin YDY = $98,428
Çoğalan Değerler : ∆F = 150,000 – 110,000 = $40,000
∆D = 45,000 – 20,000 = $25,000
∆M = 98,428 – 97,080 = $1,348
Y vs. X: (∆F - ∆D) / ∆M = (40,000 – 25,000) / 1,348 = 11.1 X Elenir
Y Seçilir